Спутниковая

система

навигации и посадки

(ЛККС – А - 2000)

Научно-производственная фирма  «НППФ Спектр»

Москва,  тел/факс  (499)  199-00-55;  Е-mail: avia@nppf-spectr.ru

|  | Научно-производственная фирма «НППФ СПЕКТР» |
| --- | --- |

Локальная контрольно-корректирующая станция ЛККС-А-2000  (GBAS)

Спутниковая навигация и посадка

Назначение:

обеспечение  некатегорированных (NPA, APVI, APVII) и категорированных (CAT I, CAT II и в перспективе CAT III) заходов на посадку с обоих курсов всех ВПП аэродрома и реализация стандартных схем прибытия и вылета (SID, STAR); P-RNAV; RNP AR; RNP 0,01

контроль целостности сигналов ГЛОНАСС/GPS и передача на воздушное судно блоков посадочных данных (FAS)  , блоков данных криволинейных заходов  (TAP) и дифференциальных поправок;

регистрация и хранение данных о состоянии ГЛОНАСС/GPS (ГНСС) в зоне обслуживания в соответствии с требованиями ОрВД;

обеспечение метровой точности навигации;

выдача информации о состоянии ГНСС и дополнений в ОрВД (функция GRAS);

выдача информации о состоянии ГНСС и GBAS в службу РТО;

выдача информации о состоянии ГНСС в службу    АТИС аэродрома;

выдача информации об отказах ГНСС и дополнений GBAS  в службу NOTAM;

выдача информации о состоянии ГНСС в авиационный центр мониторинга и службу автоматического зависимого наблюдения (АЗН);

выдача сигнала метки  времени 1PPS для синхронизации внешних потребителей.

передача «сырых» данных фазовых измерений по ЛПД VDB на борт ВС для получения эталонной траектории RTC.

|  | Научно-производственная фирма «НППФ СПЕКТР» |
| --- | --- |

Локальная контрольно-корректирующая станция ЛККС-А-2000  (GBAS)

Обеспечение спутниковой навигации для полетов         методом зональной навигации и точного захода на

посадку по ГЛОНАСС/GPS.

Преимущества:

работа по двум созвездиям ГЛОНАСС и GPS;

круговая зона обслуживания и обеспечение одной станцией заходов с обоих курсов всех ВПП аэродрома;

снижение метеоминимума (RNP-0.02/40), особенно для горных аэродромов, буровых площадок и  вертодромов в сложных метеоусловиях (СМУ);

значительное снижение стоимости оборудования ближней навигации и систем захода на посадку;

значительное уменьшение эксплуатационных расходов (0.9квт), не требует обслуживающего персонала;

отсутствие необходимости сезонных облетов;

сокращение полетного времени и экономия топлива за счет реализации схем криволинейных заходов (SID, STAR, P-RNAV);

снижение требований к посадочным огням;

уменьшение высоты пролета над препятствиями;

повышение пропускной способности аэродрома;

отсутствие общестроительных работ и возможность установки станции в любом месте аэродрома в течение нескольких дней;

в комплект поставки входят схемы заходов на посадку и геодезическая съемка для блоков FAS и TAP;

улучшение экологической обстановки в зоне аэродрома.

Соответствие:

- международным стандартам ИКАО и Еurocae: SARPs ИКАО в части GBAS   (приложение 10, том 1, поправки 76, 77,79);

- Unix-подобная операционная система реального времени;

- КТ-178 на разработку программного обеспечения;

- требованиям по резервированию авиационной техники и защите от перебоев в электросети;

- КТ-253;

- требованиям к регистрации информации ОрВД;

- сертификату Типа оборудования Межгосударственного комитета (№399).

- распоряжение Росавиации «О принятии на оснащение в аэропортах ГА» № АЮ-142-р.

|  | Научно-производственная фирма «НППФ СПЕКТР» |
| --- | --- |

Локальная контрольно-корректирующая станция ЛККС-А-2000  -  GBAS

Технические характеристики

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс точности формирования дифф. поправок (GAD) |  | B2 |
| 2 | Используемые системы GNSS |  | ГЛОНАСС,GPS (ГАЛИЛЕО) |
| 3 | Формат выдаваемых данных SARPS ICAO RTCM – SC 104 версия 2 (опция) |  | Да Да |
| 4 | Период обновления и выдачи данных: - дифференциальные данные - данные опорной станции - FAS, TAP - Прогноз готовности спутников | сек сек сек сек | ½ 4 4 4 |
| 5 | Рабочая частота передачи данных по радиоканалу | МГц | 108,025…117.950 |
| 6 | Стабильность несущей частоты | % | + 0,0002 |
| 7 | Вид модуляции |  | D8PSK |
| 8 | Мощность ПРД VDB | Вт | 50 |
| 9 | Время готовности к работе | с | <160 |
| 10 | Зона действия для посадки: - В горизонтальной плоскости, не менее - В вертикальной плоскости, не менее Зона действия для RNAV и АЗН: | км градус | 43 7 Прямая видимость УКВ |
| 11 | Напряженность поля в пределах зоны действия | МкВ/м | не менее 215 |
| 12 | Срабатывание системы автоматического контроля: при уменьшении мощности излучения, при увеличении погрешности определения координат: по горизонтали по вертикали | % м м | 80 10 10 |
| 13 | Целостность с функцией SQM Время предупреждения | с | 1-2х10-7 <3 |
| 14 | Непрерывность |  | 1-8х10-6 в любые 15 с |
| 15 | Готовность |  | 0,99-0,9999 |
| 16 | Параметры FAS, TAP (передача блока посадочных данных) |  | да |
| 17 | Прогнозирование готовности дальномерного источника |  | да |
| 18 | Электропитание | В, Гц | 220(10%,50(0.1 |
| 19 | Потребляемая мощность | Вт | 900 |
| 20 | Рабочая температура | Град., С° | ЛККС от +5 до +50 АФУ от -50 до +50 |

# Text boxes

Спутниковая система навигации, посадки и мониторинга сигналов ГЛОНАСС/GPS

(ЛККС-А-2000)